## Slide 1
2. CZYNNOŚCI OBSŁUGOWE SILNIKÓW OKRĘTOWYCH – przygotowanie do ruchu
2.1. Wprowadzenie
Rozruch silnika okrętowego polega na wykonaniu szeregu czynności polegających na:
przygotowaniu do ruchu silnika i bezpośrednio z nim współpracujących instalacji siłownianych, rozpędzeniu wału korbowego do prędkości obrotowej, warunkującej inicjację procesu roboczego o mocy wystarczającej do pokonania oporów ruchu silnika i połączonych z nim na stałe odbiorników mocy; prędkość ta nazywana jest rozruchową prędkością obrotową.
Zakres i rodzaj czynności przygotowawczych do rozruchu zależą od stanu eksploatacyjnego silnika i siłowni, a w szczególności od tego, czy silnik jest:
nowy, uruchamiany po raz pierwszy,
uruchamiany rutynowo, podczas normalnej eksploatacji,
uruchamiany po długim postoju, po dokonanym przeglądzie lub remoncie,
uruchamiany awaryjnie w sytuacji przymusowej.

## Slide 2
Nadanie wałowi korbowemu silnika rozruchowej prędkości obrotowej wymaga doprowadzenia do silnika energii z zewnątrz. W przypadku silników okrętowych stosuje się nieomal wyłącznie rozruch pneumatyczny, gdzie źródłem energii jest sprężone powietrze, działające bezpośrednio na tłoki.
2.2. Przygotowanie silnika i współpracujących z nim instalacji do ruchu
Przygotowanie silnika głównego do pracy, to jedna z ważniejszych i często powtarzających się czynności eksploatacyjnych. Uwarunkowania zewnętrzne, rzu­tujące na proces rozruchu, dotyczą sposobu przeniesienia napędu na śrubę okrętową.
Dla silników napędzających bezpośrednio śrubę okrętową o stałym skoku, goto­wość silnika do pracy oznacza konieczność natychmiastowego przejęcia obciążenia, po podaniu komendy pierwszego manewru. Błędy w przygotowaniu silnika do ruchu mogą utrudnić, a nawet uniemożliwić sprawny jego rozruch. Niemożność dysponowania mocą napędową silnika podczas manewrów stanowi zagrożenie bezpieczeństwa dla statku i załogi, a pod­czas manewrów w portach także dla innych obiektów.

## Slide 3
Dla silników napędzających nastawną śrubę okrętową, bądź też śrubę poprzez przekładnię redukcyjną, warunki rozruchu są korzystniejsze, gdyż rozruch silnika odbywa się zawsze przed spodziewanymi manewrami i bez obciążenia, to jest przy zerowym skoku śruby lub z wysprzęglonym wałem napędowym. W tym przypadku silnik uruchamia się na 10 ÷20 minut przed jego obciążeniem (pierwszym manewrem). Czas ten zależy od wielkości silnika i temperatury jego wstępnego podgrzania. Okres pomiędzy rozruchem a początkiem manewrów wykorzystuje się na usunięcie wszelkich usterek, kontrolę silnika – oględziny zewnętrzne (kontrola słuchowo-wzro­kowa), ocenę parametrów pracy itp. Czas ten przeznaczony jest także na podgrzanie silnika do stanu wymaganego podczas obciążeń manewrowych.
Należy podkreślić, że podstawowym warunkiem pomyślnego rozruchu silnika jest jego dobry stan techniczny. Silnik dobrze przygotowany do rozruchu i w dobrym stanie technicznym startuje i pracuje bez żadnych zakłóceń. Jeżeli po 2 ÷3 próbach rozruchu nie można uruchomić silnika, dalsze wielokrotne ponawianie rozruchu jest bezcelowe; najpierw należy ustalić i usunąć przyczynę uniemożliwiającą jego rozruch.

## Slide 4
2.2.1. Czynności przygotowawcze przed rozruchem
Rutynowy proces przygotowania silnika do ruchu charakteryzuje się bardzo dużą ilością koniecznych do wykonania prac. Wraz z pracami wykonywanymi bezpo­średnio na silniku, przygotowuje się i uruchamia odpowiednio wcześnie wszystkie instalacje współpracujące z silnikiem, a także przygotowuje się do ruchu morskiego całą siłownię, w tym silniki zespołów prądotwórczych, kotły, linię wału, ster oraz wszystkie zespoły sterowania i kontroli.
Nawet w siłowniach w znacznym stopniu zautomatyzowanych, ze względu na złożoność procesu przygotowania siłowni i silnika do ruchu, większość tych czyn­ności musi wykonać załoga maszynowa.
W zależności od typu silnika, jego aktualnego stanu technicznego i cieplnego oraz stanu energetycznego siłowni, przygotowanie silnika i siłowni do ruchu może trwać od 1 godziny do kilkudziesięciu godzin.

## Slide 5
Przygotowując silnik główny (SG) do pracy, należy na wstępie zapewnić odpowiedni stan energetyczny siłowni, tj. wystarczającą moc elektryczną i cieplną poprzez rozruch agregatów prądotwórczych i kotła parowego lub olejowego.
Właściwe przygotowanie SG do ruchu polega na przygotowaniu i uruchomieniu wszystkich układów współpracujących z silnikiem, takich jak:
układu smarowego,
układu chłodzenia,
układu paliwowego,
układu sprężonego powietrza,
wszystkich mediów roboczych i sterujących.
Ważną czynnością przed rozruchem SG jest kilkakrotne obrócenie wału korbowego obracarką.
Ponadto konieczne jest przygotowanie i skontrolowanie linii wału napędowego.

## Slide 6
2.2.1.1. Przygotowanie i uruchomienie układu smarowego
Przygotowanie i uruchomienie tego układu obejmuje:
uruchomienie instalacji obiegowo-ciśnieniowej oleju,
uruchomienie instalacji smarowania tulei cylindrowych i wstępne ich przesma­rowanie,
ręczne przesmarowanie wszystkich punktów smarnych według zaleceń ITR silnika.
Uruchamiając instalację obiegowo-ciśnieniową smarowania łożysk układu korbo­wego, łożysk wału rozrządu i turbosprężarek należy:
spuścić wodę i szlam ze wszystkich zbiorników rozchodowych oleju, sprawdzić drożność instalacji (właściwe ustawienie zaworów odcinających),
włączyć pompę obiegową oleju, po czym dokonać kontroli szczelności instalacji, kontroli i regulacji ciśnienia oraz kontroli przepływu oleju przez wszystkie wzier­niki; w tej fazie przygotowania należy uruchomić czasowo rezerwową pompę olejową, dokonać kontroli jak podano wyżej, po czym pompę zatrzymać i załączyć na pozycję STAND-BY,
sprawdzić i odnotować stan napełnienia (poziom) we wszystkich zbiornikach, w razie potrzeby dopełnić zbiorniki olejem do stanów wymaganych.

## Slide 7
W przypadku, gdy pompa olejowa jest napędzana od wału korbowego silnika, tzw. pompa zawieszona, należy silnik skutecznie przesmarować pompą ręczną lub olejową wstępnego przesmarowania, napędzaną silnikiem elektrycznym.
Pompę obiegową oleju smarowego uruchamia się na 30 min.÷ 4 godz. przed roz­ruchem silnika, w zależności od temperatury w siłowni. Czynność tę wykonuje się w celu usunięcia powietrza z instalacji i łożysk, aby utworzyć we wszystkich ważnych parach trybologicznych film olejowy. Dotyczy to głównie łożysk głównych, korbo­wych i wodzikowych. Usuwane powietrze uchodzi poprzez zawory odpowietrzające, otwarte w tym czasie na filtrach, chłodnicach i przewodach.
Olej smarowy musi dotrzeć do wszystkich punktów smarnych, dlatego należy go odpowiednio wcześnie podgrzać do temperatury co najmniej 45ºC.

## Slide 8
Jeżeli silnik jest wyposażony w turbosprężarki ze smarowaniem łożysk z obiegu SG, wówczas należy otworzyć sprężone powietrze na dławice labiryntowe turbo­sprężarek (powietrze uszczelniające), aby olej nie przenikał do przestrzeni powietrz­nej i spalinowej TS. Podczas pracy SG powietrze to jest doprowadzane z turbo­sprężarki.
W czasie wstępnego przesmarowywania silnika należy wał korbowy obracać obracarką, pamiętając przy tym o otwarciu kurków indykatorowych. Silniki nie wypo­sażone w obracarkę, należy obrócić kilka razy ręcznie. Zbyt krótki okres wstępnego przesmarowania łożysk, zwłaszcza olejem niedostatecznie podgrzanym, spowoduje brak dopływu oleju do wszystkich miejsc smarowania. Stan taki grozi uszkodzeniem (zatarciem) łożysk, zwłaszcza łożysk układu korbowego.

## Slide 9
Praktycznie wszystkie silniki okrętowe średniej i dużej mocy mają oddzielną instalację smarowania tulei cylindrowych. Przygotowując tę instalację do ruchu należy:
sprawdzić stan napełnienia zbiornika rozchodowego oleju cylindrowego oraz prawidłowość wskazań poziomowskazu; w miarę potrzeby uzupełnić stan oleju w zbiorniku oraz odwodnić zbiornik,
sprawdzić, ewentualnie uzupełnić, stan oleju cylindrowego w lubrykatorach,
ustawić zespół regulacji wydajności lubrykatorów na wydajność zalecaną w ITR na czas manewrów; zwykle zaleca się maksymalną wydajność,
podczas obracania wału korbowego obracarką napełnić przewody oleju cylindro­wego olejem i przesmarować wstępnie tuleje cylindrowe, uruchamiając tłoczki lubrykatorów ręcznie (korbką, przyciskami) lub mechanicznie (np. układem hydra­ulicznym) (30÷50 cykli tłoczenia); w tym czasie należy sprawdzić przepływ kroplowy oleju przez wzierniki lubrykatorów; w ocenie optycznej krople oleju cylindrowego winny być w miarę równej wielkości, co świadczy o prawidłowym ustawieniu indywidualnej wydajności poszczególnych zespołów tłocznych lubry­katorów,

## Slide 10
przeprowadzić kontrolę skuteczności wstępnego przesmarowania tulei cylindro­wych, jeżeli instrukcja techniczna nie stanowi inaczej; wstępne przesmarowanie należy uznać za wystarczające, gdy z dolnych krawędzi tulei, w kilku miejscach na obwodzie ścieka olej, a powierzchnie tulei i płaszcza tłoka pokryte są widoczną warstewką oleju.
Oprócz wyżej wymienionych par trybologicznych (łożyska, tuleja-tłok) smaro­wanych w sposób ciągły istnieje, zwłaszcza w silnikach starszej generacji, cały szereg „punktów smarnych” wymagających okresowego smarowania smarem płynnym lub stałym. Miejsca takie należy przed rozruchem silnika przesmarować ręcznie, uzupełniając olej lub smar stały w smarowniczkach. Takiego przesmarowania wyma­gają łożyska i złącza cięgien sterujących, główny zawór rozruchowy i zawory rozruchowe, niekiedy trzony zaworów rozrządu ładunku i inne zespoły wymienione w ITR.

## Slide 11
2.2.1.2. Przygotowanie i uruchomienie instalacji chłodzenia
Podstawowym wymogiem poprawnej, bezawaryjnej pracy silnika okrętowego jest jego prawidłowe podgrzanie przed rozruchem.
Podczas krótkiego, 4÷5-dniowego postoju statku w porcie zaleca się ciągłe podgrzewanie silnika. Temperatura wody grzewczej na odlocie z silnika powinna wynosić nie mniej niż 50÷70ºC. Do tego celu wykorzystuje się ciepło odlotowe wody z pracujących aktualnie zespołów prądotwórczych (siłownie starszej konstrukcji) lub instalacji grzewczej przeznaczonej wyłącznie do tego celu.
Podgrzanie silnika przed rozruchem zapobiega niskotemperaturowej (siarkowej) korozji tulei cylindrowych podczas okresu rozruchu oraz zmniejsza naprężenia ter­miczne w elementach komory spalania w czasie manewrów, jak również w fazie zwiększania obciążenia silnika do obciążeń eksploatacyjnych.

## Slide 12
Po podgrzaniu silnika należy przygotować instalację chłodzenia do rozruchu silnika głównego w następujący sposób:
sprawdzić stan (poziom) wody w zbiorniku wyrównawczym; jeżeli jest on nieza­dowalający należy uzupełnić wodę do wymaganego poziomu,
uruchomić pompę wody chłodzącej, dokonać kontroli i regulacji ciśnienia oraz szczelności całej instalacji; stwierdzone nieszczelności należy niezwłocznie usunąć, aby zapobiec utracie „urobionej” wody; do czasu urucho­mienia silnika wodę skierować na by-pass chłodnicy,
sprawdzić drożność wszystkich przewodów odpowietrzających, odpowietrzyć przestrzenie wody chłodzącej tulei cylindrowych, tłoków, turbosprężarek, chłod­nic powietrza itp.; w niewłaściwie odpowietrzonych przestrzeniach wodnych powstają lokalne ogniska korozji i kawitacji, następuje miejscowe przegrzanie chłodzonych powierzchni wskutek bezpośredniej izolacji warstewką powietrza, a po przekroczeniu temperatury parowania wody, dodatkowo wskutek powstałych obszarów pary,

## Slide 13
uruchomić pompę wody morskiej bezpośrednio przed uruchomieniem silnika, po czym sprawdzić działanie pompy rezerwowej oraz całej instalacji chłodzenia, a także układów regulacji temperatury; poprzez odpowiednie ustawienie zaworów regulacyjnych na dolocie do chłodnicy zapobiega się obniżeniu w tym czasie tem­peratury wody przepływającej przez silnik,
uruchomić pozostałe instalacje chłodzenia, jak: instalację chłodzenia tłoków, wtryskiwaczy, turbosprężarek, powietrza ładującego itp.; zakres czynności przy­gotowawczych jest taki sam, jak dla instalacji chłodzenia tulei cylindrowych i głowic.
W przypadku, gdy silnik nie był grzany podczas postoju w porcie, czas pod­grzania silnika do żądanej temperatury może wynosić do kilkudziesięciu godzin, zależnie od temperatury siłowni, wielkości silnika i rozporządzalnej mocy grzewczej.

## Slide 14
W wyjątkowych (awaryjnych) sytuacjach dopuszcza się rozruch silnika nie podgrzanego, jednak jego temperatura nie powinna być niższa niż 20ºC. W tej sytuacji należy poinformować dowództwo statku o potencjalnych zagrożeniach, o możliwych trudnościach z rozruchem silnika, a także o konieczności dłuższej pracy silnika na obciążeniach częściowych i ograniczeniach mocy do wartości mniejszej niż 0,9Nn .

## Slide 15
2.2.1.3. Przygotowanie i uruchomienie instalacji paliwowej
Współczesne silniki okrętowe są zasilane z zasady paliwem ciężkim. Lepkość tego paliwa, w temperaturze otoczenia, jest zbyt duża, aby nadawało się ono w tym stanie do transportu, a tym bardziej do wirowania czy wtrysku do cylindra. Paliwo to jest w znacznym stopniu zanieczyszczone wodą i innymi zanieczyszczeniami stałymi, jak piasek, rdza, twarde cząsteczki asfaltu itp.
Przygotowanie paliwa ciężkiego do pracy polega głównie na jego podgrzaniu do odpowiednich temperatur dla transportu, wirowania i wtrysku, a ponadto na wielo­etapowym jego oczyszczaniu.
Przyjmując, że paliwo w zbiornikach zapasowych i osadowych jest odpowiednio podgrzane i zdolne do transportu (przepompowywania) należy wykonać dodatkowo następujące czynności przygotowawcze:

## Slide 16
spuścić wodę i szlam ze zbiorników osadowych, rozchodowych i filtrów paliwa,
sprawdzić działanie zaworów szybkiego spustu paliwa ze zbiorników rozcho­dowych,
opróżnić (odpompować) zbiornik ściekowy paliwa,
sprawdzić stan napełnienia zbiornika osadowego, w razie potrzeby napełnić zbior­nik paliwem ze zbiornika zapasowego,
sprawdzić stan paliwa w zbiorniku rozchodowym, w razie potrzeby napełnić zbiornik paliwem ze zbiornika osadowego poprzez wirówki paliwa („nawirować paliwo”),
udrożnić instalację paliwową zasilającą – ustawić odpowiednio zawory pomiędzy zbiornikiem rozchodowym a cyrkulacyjnym, pompą podającą, podgrzewaczem i pompami wtryskowymi,
załączyć grzanie przewodów paliwa (jeżeli takie istnieje),
uruchomić pompę podającą paliwo, załączyć podgrzewacz paliwa, sprawdzić i ure­gulować ciśnienie paliwa; temperaturę podgrzania zależną od nominalnej lepkości paliwa należy określić na podstawie tabeli lub z wykresów, aby lepkość wtryskiwanego paliwa wynosiła około 10÷11 cSt (2ºE),
odpowietrzyć układ wtryskowy; czynność ta ma na celu całkowite napełnienie paliwem pomp wtryskowych, filtrów i wtryskiwaczy, usuwając w ten sposób znajdujące się tam powietrze.

## Slide 17
2.2.1.4. Przygotowanie i uruchomienie instalacji sprężonego powietrza
Przygotowując instalację sprężonego powietrza do ruchu należy:
sprawdzić ciśnienie powietrza w zbiornikach powietrza rozruchowego, dopełnić jeśli jest niższe niż 2,53,0 MPa (2530 bar),
załączyć sprężarki powietrza na pracę automatyczną,
odwodnić zbiorniki sprężonego powietrza,
otworzyć zawór główny na zbiorniku sprężonego powietrza,
otworzyć zawory odwadniające w różnych punktach instalacji,
sprawdzić i uregulować ciśnienie na stacji przygotowania powietrza sterującego, odwodnić filtry oraz sprawdzić ich czystość,
ustawić samoczynny zawór manewrowy w pozycji „automat”,
sprawdzić szczelność instalacji, obserwując wskazania manometrów na zbiornikach sprężonego powietrza lub w centrali manewrowo-kontrolnej (CMK); nieszczelność instalacji uwidoczni się spadkiem ciśnienia na manometrach,
sprawdzić swobodę przesuwania się trzonów zaworów rozruchowych; trzon zaworu naciskany bezpośrednio, ręcznie, lub poprzez odpowiednią dźwignię powinien przesuwać się płynnie, bez zacięć i nadmiernych oporów, a po zwolnieniu nacisku powracać do położenia wyjściowego.
Oprócz wyżej wymienionych czynności należy przestrzegać dodatkowych zaleceń, właściwych dla danego silnika, które znajdują się w ITR.

## Slide 18
4. NADZÓR W CZASIE MANEWRÓW WYJŚCIOWYCH
4.1. Uwagi wstępne
Podczas manewrów wyjściowych statku z portu, silnik główny (SG) jest podda­wany zmiennym obciążeniom w bardzo szerokim zakresie, które uwarunkowane są losowo zmiennymi sytuacjami nawigacyjnymi. Od pełnej dyspozycyjności mocy SG oraz jego niezawodności podczas manewrów zależy sprawność manewrów i bez­pieczeństwo żeglugi w tej fazie eksploatacji statku.
W istocie swej sterowanie SG podczas manewrów sprowadza się do:
zmian prędkości obrotowej n, co jest równoznaczne ze zmianami mocy N,
okresowego zatrzymania silnika i ponownego jego rozruchu,
zmiany kierunku obrotów wału korbowego z „NAPRZÓD” na „WSTECZ” lub odwrotnie.
Sterowanie SG podczas manewrów odbywać się może:
automatycznie, według zaprogramowanego algorytmu, z mostka,
zdalnie, ze stanowiska w centrali manewrowo-kontrolnej (CMK),
ręcznie, ze stanowiska awaryjnego na silniku.

## Slide 19
W pierwszym przypadku sterowanie SG odbywa się za pomocą jednego organu sterującego – dźwigni sterującej, przycisku – obsługiwanego przez oficera wachto­wego na mostku. Ustawienie organu sterującego w określonej pozycji zapoczątkowuje cały proces sterowania, regulacji i kontroli SG, zgodnie z zaprogramowaną sekwencją, oraz czasem trwania poszczególnych procesów składowych, w sposób całkowicie automatyczny. Wszystkie funkcje wykonawcze i logiczne spełnia w tym przypadku układ zdalnego, automatycznego sterowania.
Ze stanowiska w CMK silnika głównego steruje mechanik wachtowy, poprzez układ zdalnego sterowania, realizując trzy procesy:
rozruchu lub/i zatrzymania silnika,
zmiany prędkości obrotowej – zmiany obciążenia SG,
przesterowania – zmiany kierunku obrotów SG.

## Slide 20
Ze stanowiska sterowania na silniku (awaryjnego) korzysta się w podczas nie­sprawności układów automatycznego i zdalnego sterowania, w stopniu uniemożli­wiającym realizację zadanych procesów. Sterowanie SG z tego stanowiska polega na bezpośrednim – poprzez dźwignie i cięgna mechaniczne – oddziaływaniu na zespoły wykonawcze układu rozruchowego, nastawy paliwa i przesterowania. Wszelkie funkcje logiczne – kolejność realizacji poszczególnych procesów, czas ich trwania itp. – spełnia mechanik wachtowy, zgodnie z wiedzą i doświadczeniem fachowym.
4.2. Ogólne zalecenia eksploatacyjne
Aż do czasu zakończenia manewrów należy:
utrzymywać odpowiednią rezerwę mocy elektrycznej poprzez pracę takiej ilości zespołów prądotwórczych, aby w razie uszkodzenia (wyłączenia jednego z nich) pozostałe mogły przejąć całe obciążenie, bez obawy przekroczenia ich mocy nomi­nalnej,

## Slide 21
zapewnić dostateczną rezerwę mocy cieplnej, utrzymując „pod parą” kocioł pomoc­niczy zasilany paliwem, niezależnie od kotła utylizacyjnego zasilanego energią spalin z SG,
załączyć wszystkie mechanizmy i urządzenia rezerwowe w pozycję „stand-by” lub „automat”,
utrzymywać cały układ sprężonego powietrza i układ rozruchowy w stanie gotowym do natychmiastowego działania – zawór główny na zbiorniku sprężonego powietrza powinien być otwarty, a samoczynny zawór manewrowy w pozycji „automat” itp.,
kontrolować szczegółowo i bardzo starannie pracę SG, zarówno poprzez obser­wację bezpośrednią (wzrokowo-słuchową), jak i ciągłą obserwację instrumentów kontrolno-pomiarowych,
unikać wszelkich nagłych zmian obciążeń SG, nie uzasadnionych względami bezpieczeństwa,
ponownie „przedmuchać” silnik lub obrócić wolno wał korbowy powietrzem rozruchowym, gdy postój SG, wskutek przerwy w manewrach, trwa dłużej niż 30 do 60 minut (patrz także zalecenia ITR w tym zakresie).

## Slide 22
Manewry wejściowe
O wszelkich przewidywanych manewrach powinien być odpowiednio wcześnie (1÷2 godziny przed manewrami) powiadomiony oficer mechanik wachtowy, który z kolei informuje o tym fakcie starszego mechanika. Czas ten jest niezbędny do właściwego przygotowania silnika i siłowni do manewrów.
Przygotowanie silnika i siłowni do manewrów
Szczegółowy wykaz czynności, jakie należy wykonać w ramach przygotowania silnika i siłowni do manewrów dla danego konkretnego silnika podaje ITR. Niżej podane zalecenia mają charakter ogólny i dotyczą czynności rutynowych wynika­jących z „dobrej praktyki morskiej”.
Jeżeli do napędu silnika stosowany jest olej napędowy i paliwo ciężkie, należy ustalić rodzaj paliwa stosowanego podczas manewrów. Przy przejściu na olej napędowy, na godzinę przed spodziewanymi manewrami należy przełączyć zasilanie SG z paliwa ciężkiego na lekkie.
2. Podczas zmniejszania obciążenia silnika przed manewrami należy rygorystycznie przestrzegać zalecenia stopniowego (w czasie 3060 min.) obniżania jego obciążenia z pełnego do wartości odpowiadającej obciążeniu podczas manewrów.
3. Uruchomić dodatkowy zespół prądotwórczy.
Do manewrów należy odpowiednio przygotować układ rozruchowy.
Jeżeli okoliczności i czas na to pozwalają, wskazane jest wykonanie próbnego manewru przesterowania i rozruchu SG, w celu upewnienia się, czy mechanizm przesterowania i układ rozruchowy działa sprawnie. Próby te należy przeprowadzić zwłaszcza po długotrwałej bezmanewrowej pracy SG.
Po sprawdzeniu sprawności rezerwowych pomp czynników chłodzących i oleju obiegowego należy ustawić je w pozycję „stand by”, a następnie uruchomić pomocnicze pompy wody chłodzącej i oleju, jeżeli pompy główne napędzane są bezpośrednio przez silnik główny.
Temperatury wszystkich czynników chłodzących należy zachować na normalnym poziomie eksploatacyjnym. Temperaturę powietrza ładującego za chłodnicą powinno się utrzymywać powyżej temperatury punktu rosy (normalnie powyżej 3035ºC), a temperaturę paliwa ciężkiego w górnej granicy dopuszczalnej.

## Slide 23
Zatrzymanie i „odstawianie” silnika głównego
Szczegółowy zakres czynności tzw. „odstawienia”, podaje ITR danego silnika. Niżej podane zalecenia obejmują podstawowe zasady poprawnej eksploatacji i dotyczą wszystkich typów i rodzajów silników okrętowych.
1. Po otrzymaniu polecenia „koniec manewrów” należy organ sterujący nastawą paliwa przestawić w położenie „0”, a organ przesterowania w pozycję „stop”.
2. Główny zawór manewrowy powietrza rozruchowego należy zablokować w poło­żeniu zamkniętym, po czym zamknąć zawór poboru powietrza na zbiorniku powietrza rozruchowego, odpowietrzyć instalację powietrza rozruchowego i ste­rującego oraz dopełnić zbiornik powietrza rozruchowego do zalecanego ciśnienia.
3. Przez 2030 minut po zatrzymaniu silnika należy utrzymać w ruchu pompy wody słodkiej i oleju, w celu stopniowego obniżenia temperatur wszystkich chłodzo­nych elementów silnika.
4. Po wyłączeniu pompy paliwa należy zamknąć dopływ paliwa do silnika. Jeżeli podczas manewrów silnik był zasilany paliwem ciężkim, to niezbędne jest zachowanie cyrkulacji oraz grzanie paliwa ciężkiego.
5. Zawory indykatorowe należy otworzyć.
6. Po wstępnym schłodzeniu silnika należy załączyć obracarkę i obracać kilka­krotnie wał korbowy, przesmarowując w tym czasie gładzie cylindrowe olejem cylindrowym (3040 skoków tłoczka lubrykatora).
7. Po otwarciu zaworów spustowych traktu wylotu spalin należy sprawdzić ich drożność, co zapobiega przedostawaniu się wody deszczowej przez komin i kolektor wylotu spalin do cylindra.
8. Po wykonaniu powyższych czynności należy otworzyć zawory spustowe kondensatu na chłodnicy powietrza; wyciek wody morskiej będzie świadczył o nieszczelności chłodnicy.

## Slide 24
9. Silnik zespołu prądotwórczego należy przed zatrzymaniem stopniowo, całkowicie odciążyć i wyłączyć na tablicy rozdzielczej; po zatrzymaniu zamknąć zawór dopływu paliwa, jeżeli konieczne – ustawić w pozycję rozruchową.
Zaleca się staranne oczyszczenie silnika po jego zatrzymaniu. W tym czasie należy usunąć zauważone podczas ruchu silnika i kontroli usterki.
Okresowo, na przykład co 34 dni, a w klimacie wilgotnym codziennie, należy obrócić obracarką kilkakrotnie, przy otwartych zaworach indykatorowych, wał korbowy; podczas obracania wału przesmarować tuleje cylindrowe oraz zapewnić smarowanie łożysk, uruchamiając wcześniej pompę oleju obiegowego. Wymóg ten dotyczy wszystkich maszyn wyłączonych z ruchu ciągłego, wyposażonych w mechanizm korbowy. Działanie to służy do „rozruszenia” pierścieni tłokowych oraz ochrony łożysk, gładzi cylindrowych przed korozją.
W sytuacji, gdy zachodzi prawdopodobieństwo spadku temperatury w siłowni poniżej 0oC, należy opróżnić z wody wszystkie przestrzenie chłodzone wodą wraz z rurociągami wody chłodzącej. Powyższe czynności należy szczególnie starannie wykonać przed dokowaniem statku w zimie.
Wyłączenie silnika z ruchu na dłuższy czas, np. kilka tygodni, wymaga szczegól­nie starannego jego oczyszczenia oraz odpowiedniego zabezpieczenia olejem lub smarem wszystkich narażonych na korozję elementów. Łożyska i tuleje cylindrowe należy przesmarować w sposób podany w punkcie 11. W celu zachowania gotowości ruchowej zaleca się przeprowadzenie tygodniowych prac nadzorczych podawanych dla danego silnika w ITR.
Jeżeli przewidywany jest remont stoczniowy, należy zminimalizować zapas paliwa na statku oraz umieścić go w jak najmniejszej ilości zbiorników.