## Slide 1
OBIEGI TEORETYCZNE
Obiegi teoretyczne rozpatruje się przy następujących założeniach upraszczających:
Czynnikiem roboczym jest gaz doskonały
Masa czynnika w cylindrze w czasie obiegu jest stała,
Sprężanie i rozprężanie odbywa się izentropowo (adiabatycznie)
Ciepło zostaje dostarczone do czynnika przez izochoryczne (obieg Otto), izobaryczne (obieg Diesla) lub izochoryczne i izobaryczne (obieg Sabathe) podgrzewanie gazu i odprowadzanie ciepła jest przez izochoryczne oziębianie; skład chemiczny gazu nie ulega zmianie
Ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu i przy stałej objętości pozostają stałe
Przemiany termodynamiczne obiegu teoretycznego odbywają się dostatecznie wolno, prędkości przepływu są równe zeru i nie występują straty przepływu

## Slide 2
Konspekt wykładów z przedmiotu
OKRĘTOWE SILNIKI TŁOKOWE
Sem IV
Ewentualne pytania proszę kierować na adres mailowy: k.witkowski@wm.umg.edu.pl

## Slide 3
Rys.1.1. Obiegi teoretyczne silników spalinowych: a) obieg Otto, b) obieg Diesla, c) obieg Sabathe

## Slide 4
Obiegi rzeczywiste - wykresy indykatorowe
Wykresy obiegów rzeczywistych (wykresy indykatorowe) wykonywane są najczęściej we współrzędnych p-V lub p-.
Wykonuje się także wykresy typu słupkowego (ciśnienia w cylindrze).
Wyróżnia się więc wykres indykatorowy:
Zamknięty (normalny),
Rozwinięty,
Słupkowy: ciśnienia maksymalnego w cylindrze (pmax) i ciśnienia sprężania (pc)
Do wykonania wykresów indykatorowych używa się indykatorów mechanicznych i coraz częściej elektronicznych

## Slide 6
Rys.3.1. Wykresy obiegów rzeczywistych dla silnika: a) czterosuwowego i b) dwusuwowego; S- skok tłoka, hw wysokość okien wlot/wylot

## Slide 9
Przykład wykresów indykatorowych zdjętych indykatorem mechanicznym: a - wykres normalny, b - wykres rozwinięty, c - wykres słupkowy ciśnienia spalania, d - wykres słupkowy ciśnienia sprężania, (GMP)′ - dla wykresu rozwiniętego

## Slide 11
Schemat blokowy stacjonarnego indykatora elektronicznego NK-100 firmy Autronica: 1 – mostek nawigacyjny, 2 – centrala manewrowo-kontrolna, 3 – siłownia, 4 – monitor, 5 – klawiatura, 6 – trackball, 7 – drukarka, 8 – czujniki ciśnienia w cylindrze, 9 – czujnik ciśnienia paliwa w układzie wtryskowym, 10 – czujnik położenia wału korbowego, 11 – czujnik ciśnienia powietrza ładującego, 12 - wzmacniacze sygnału i przetworniki A/C.
Przykład indykatora elektronicznego typu przenośnego

## Slide 12
Rozwinięty wykres indykatorowy otrzymany z indykatora elektronicznego i jego wielkości charakterystyczne: pmax – maksymalne ciśnienie spalania, pk – ciśnienie sprężania, p36o (lub pexp) – ciśnienie ekspansji odczytywane 36 stopni OWK po GMP, pmax – kąt po GMP uzyskania w cylindrze maksymalnego ciśnienia

## Slide 13
Wykres indykatorowy wzorcowy (1) i o dużej wartości p/ (2).

## Slide 14
Doładowanie silników okrętowych
Cel doładowania:
Celem doładowania jest dostarczenie do cylindrów silnika możliwie jak największej masy powierza (świeżego ładunku) co umożliwić może skuteczne spalanie większych dawek wtryskiwanego paliwa.
Realizacja celu:
sprężenie i schładzanie powietrza po sprężeniu (przed jego dostarczeniem do cylindrów) – najczęściej z wykorzystaniem sprężarki napędzanej turbiną gazową (turbosprężarka).

## Slide 15
Chłodnica
powietrza
Ciśnienie: 1.02 bar
Temperatura: 315 C
Ciśnienie: 3.0 bar
Temperatura: 460 C

## Slide 16: Podział układów doładowania silników okrętowych
W silnikach okrętowych stosowane są następujące turbosprężarkowe układy doładowania:
pulsacyjne
stałociśnieniowe
pojedynczego ciągu spalin (SPES)
Obecnie dąży się do możliwie jak najszerszego stosowania układów stałociśnieniowych

## Slide 17
Doładowanie pulsacyjne:
schemat układu, b) wykres ciśnienia.
1- cylinder, 2- turbina, 3- sprężarka, 4- kolektor dolotowy powietrza

## Slide 18
Doładowanie stałociśnieniowe: a) schemat układu, b) wykres ciśnienia. 1- cylinder, 2- turbina, 3- sprężarka, 4- kolektor wlotowy powietrza, 5 kolektor wylotowy spalin

## Slide 19
System SPES - przemiennik impulsów

## Slide 20
Charakterystyki wydajnościowe sprężarki Gk i pompy wirowej Q:
Kp- krzywa pompowania, Kh- krzywa przełykowa silnika

## Slide 21: Tendencje rozwojowe układów doładowania silników okrętowych
Układy stałociśnieniowe coraz częściej stosowane są w relatywnie „małych” silnikach czterosuwowych. Przykład może stanowić silnik MAN L32/40
Stałociśnieniowe zasilanie turbiny silnika 4-suwowego MAN L32/40:
a – schemat układu doładowania,
b – widok kolektora zbiorczego spalin
a)
b)

## Slide 22
Szanowni Państwo
po opanowaniu materiału (konspekt wykładów i polecane podręcznik)i dotyczącego: wykresów teoretycznych, rzeczywistych i doładowania silników okrętowych powinniście miedzy innymi umieć odpowiedzieć na następujące zagadnienia:
Założenia upraszczające obiegów teoretycznych
Sprawność obiegu teoretycznego
Rodzaje wykresów indykatorowych
Cel doładowania
Podział układów doładowania z uwagi na ciśnienie gazów zasilających turbinę
Wady i zalety stosowania układów typu pulsacyjnego i stałociśnieniowego
Współpraca silnika z turbosprężarką - pole współpracy (wykres spręż-wydajność sprężarki)